## Slide 1: Poulix
Comment sécuriser les poules des prédateurs?
CHEVALIER Nathan

## Slide 2: Cahier des charges : présentation du problème technique
Un poulailler qui se veut automatique doit pouvoir s’ouvrir et se fermer tout seul pour laisser les poules à l’air libre le jour et les protéger des prédateurs la nuit tout en s’assurant de leur nombre.
Eleveur
Poules
Porte de poulailler automatisé
Protéger les poules des prédateurs
A qui ?
Sur qui ?
Dans quel but ?

## Slide 3: Cahier des Charges : expression fonctionnelle du besoin.
Poulailler
Poules
Œufs
Sécurité
Nourriture Eau
Énergie
FP1: sécuriser les poules des prédateurs
FP2 : nourrir et abreuver les poules
FP3 : ramasser les œufs et les stocker
FC1: être alimenté en énergie
FC2 : informer l’éleveur
FC1
FP1
FP3
FP2
FC2
Eleveur
Cahier des charges

## Slide 4: Cahier des Charges : expression fonctionnelle du besoin.
Fonction | Critères | Niveaux | Flexibilité | 
 |  |  | Classes | Limites d’acceptation
FP1 Sécuriser les poules des prédateurs | Ouverture de la porte au lever du soleil | > 400lux temps clair | F2 | ±40lux
 | Fermeture de la porte au coucher du soleil | < 400lux temps clair | F2 | ±40lux
 | Compter les poules | 4 poules | F0 | 
 | Fermer la porte | 0,5cm/s | F2 | 0,1cm/s

## Slide 5
FP1: sécuriser les poules des prédateurs
FT11: Compter les poules
FT12: Fermer la porte
FT111: Compter le passage des poules
FT13: Vérifier l’horaire
FT131: Analyser le moment de la journée et la position du soleil
FT121: Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique
FT123: Déplacer la porte pour ouvrir le passage
FT122: Transmettre l’énergie mécanique à la porte
FC2 : Informer l’éleveur
FT21: Avertir le propriétaire
FT211: Envoyer les données et alertes depuis le poulailler
FT212: Afficher les données sur le smartphone du propriétaire

## Slide 6: SOLUTIONS TECHNIQUES
FT11: Double capteur photoélectrique + couloir de passage (modelisation Flowcode)
FT12: (modelisation Inventor vitesse)
FT13: Capteur de photorésistance + minuterie (modelisation Mathlab)