## Slide 1: Poulix
Comment automatiser son poulailler ?
CHEVALIER Nathan
ECARD Jules
LOMBARDIN Lucas

## Slide 2: Analyse du besoin
Eleveur
Poules
Poulailler automatisé
Protéger, nourrir et ramasser les œufs des poules automatiquement
A qui ?
Sur qui ?
Dans quel but ?
Le père d’un des membres du groupe souhaite automatiser son poulailler où vivent 4 poules pour ne pas avoir à s’en occuper tous les jours.

## Slide 3: Recherches des fonctions principales et contraintes
Poulailler
Poules
Œufs
Sécurité
Nourriture Eau
Énergie
FP1 : sécuriser les poules des prédateurs
FP2 : nourrir et abreuver les poules
FP3 : ramasser les œufs et les stocker
FC1 : être alimenté en énergie
FC2 : informer l’éleveur
FC1
FP1
FP3
FP2
FC2
Eleveur

## Slide 4: Tableau des critères
Fonction | Critères |  | Niveaux | Flexibilité | 
 |  |  |  | Classes | Limites d’acceptation
FP1 Sécuriser les poules des prédateurs | Ouverture de la porte au lever du soleil |  | > 400lux temps clair | F2 | ±40lux
 | Fermeture de la porte au coucher du soleil |  | < 400lux temps clair | F2 | ±40lux
 | Compter les poules |  | 4 poules | F0 | 
FP2 Nourrir et abreuver les poules | Quantité d’aliments |  | 130g de grains/poules/j | F2 | ±10g/poules/j
 | Quantité d’eau |  | 250mL/poules/j | F2 | ±50mL/poules/j
FP3 Ramasser les œufs et les stocker | Mensuration des œufs | poids | 63g | F2 | ±7g
 |  | taille | 5,8cm |  | ±1cm
 | Stockage d’œufs |  | Une semaine (21 œufs) | F2 | 

## Slide 5
FP1: sécuriser les poules des prédateurs
FT11: Compter les poules
FT12: Fermer la porte
FT111: Compter le passage des poules
FT121: Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique
FT123: Déplacer la porte pour ouvrir le passage
FT122: Transmettre l’énergie mécanique à la porte
FT13: Vérifier l’horaire
FT131: Analyser le moment de la journée et la position du soleil
FP2: Nourrir et abreuver les poules
FT21: Nourrir les poules
FT211: Stocker la nourriture
FT212: Passer la nourriture de son lieu de stockage à l’abreuvoir sans surcharger ce dernier.

## Slide 6
FT22: Abreuver les poules
FT221: Stocker l’eau
FT222: Passer la nourriture de son lieu de stockage à l’abreuvoir sans surcharger ce dernier.
FP2: Nourrir et abreuver les poules
FP3: Ramasser les œufs et les stocker
FT31: Ramasser les œufs
FT311: Vérifier la nature de l’œuf
FT312 : Compter les œufs
FT32: Stocker les œufs
FT321 : Acheminer les œufs dans leur lieu de stockage
FC2 : Informer l’éleveur
FT21: Avertir le propriétaire
FT211: Envoyer les données et alertes depuis le poulailler
FT212: Afficher les données sur le smartphone du propriétaire

## Slide 7
FC2 : Informer l’éleveur
FT21: Avertir le propriétaire
FT211: Envoyer les données et alertes depuis le poulailler
FT212: Afficher les données sur le smartphone du propriétaire